## Slide 1: 程序的机器级表示Ⅱ: 控制
教师：刘宏伟
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2: 教学目标
理解与高级语言中控制结构相对应的机器语言的控制结构（汇编语言）
知道高级语言实现的分支、循环、开关等操作，在底层的机器语言是如何实现的。

## Slide 3: 主要内容
流程控制:条件码(状态标志位)
条件分支
循环结构的实现
Switch语句
Chap 3.2, 3.3

## Slide 4: 处理器状态(x86-64, 一部分)
当前程序的运行状态信息
  临时数据 %rax, …
  运行时栈的位置 %rsp
  当前程序控制点位置 %rip, …
  条件码
    状态标志位
    最近测试的状态 ( CF, ZF, SF, OF )
%rip
Registers
指令指针
CF
ZF
SF
OF
条件码
%rsp
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%r15
%rax
%rbx
%rcx
%rdx
%rsi
%rdi
%rbp
当前栈顶

## Slide 5: 条件码——被隐含赋值
单个位的寄存器
  CF 进位标志位(Carry Flag, 无符号数)
  SF 符号标志识(位Sign Flag, 有符号数)
  ZF 零标志位 ( Zero Flag )
  OF 溢出标志位( Overflow Flag , 有符号数)
数值由算术运算隐式自动赋值
  例: addq Src,Dest ↔ t = a+b
  CF=1 如果最高有效位有进位(无符号数溢出)，否则CF=0
  ZF=1 如 t == 0，否则ZF=0
  SF=1 如 t < 0 (结果看做有符号数) ，否则SF=0
  OF=1 如 有符号数(补码)溢出，否则OF=0 (a>0 && b>0 && t<0) || (a<0 && b<0 && t>=0)
指令leaq不设置条件码

## Slide 6: 条件码(隐含赋值: Compare指令)
Compare指令对条件码的隐含赋值
  cmpq Src1, Src2
  cmpq Src1, Src2 计算Src2 - Src1 但不改变目的操作数，仅用结果设置条件码
cmpq b, a
  CF=1 如果最高有效位有进位(无符号数比较)
  ZF=1 如 a== b
  SF=1 如 (a-b) < 0 (结果看做有符号数)
  OF=1 如补码 (有符号数)溢出
  (a>0 && b<0 && (a-b)<0) || (a<0 && b>0 && (a-b)>0)

## Slide 7: 条件码(隐含赋值: Test指令)
Test指令对条件码的隐含赋值
  testq Src2, Src1
    根据Src1 & Src2的数值，设置条件码
    常用：一个操作数看做是一个掩码，检测某一位的值是否为0
  testq b,a
    计算a&b 的结果后仅用于设置条件码，并不保存
    ZF=1 如 a&b == 0
    SF=1 如 a&b < 0
    CF=0、OF=0
Notes: C,O,P,Z,S都会被影响，C\O被清0

## Slide 8: 读取条件码
setX 指令
  根据条件码组合将目的操作数的低位字节设置为1
  不改变其余7字节
指令 | 同义词 | 作用 | 设置条件
sete | Setz | ZF | Equal/zero
setne | setnz | ~ZF | Not equal/not zero
sets |  | SF | Negative
setns |  | ~SF | Nonnegative
setl | setnge | SF^OF | Less
setle | setng | (SF^OF)¦ZF | Less or Equal
setg | setnle | ~(SF^OF)&~ZF | Greater
setge | setnl | ~(SF^OF) | Greater or Equal
seta | setnbe | ~CF&~ZF | Above
setae | setnb | ~CF | Above or equal
setb | setnae | CF | Below
setbe | setna | CF¦ZF | Below or equal

## Slide 9: x86-64 整型数寄存器
%rsp
  可以引用低位字节
%al
%bl
%cl
%dl
%sil
%dil
%spl
%bpl
%r8b
%r9b
%r10b
%r11b
%r12b
%r13b
%r14b
%r15b
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%r15
%rax
%rbx
%rcx
%rdx
%rsi
%rdi
%rbp

## Slide 10: 读取条件码(续…)
cmpq %rsi, %rdi # Compare x:y
  setg %al # Set when >
movzbl %al, %eax # Zero rest of %rax
ret
setX 指令:
  根据条件码组合,设置单个字节的数值
可寻址的单字节寄存器
  不改变寄存器其他字节的数值
  常用指令 movzbl将单字节值零扩展至4字节寄存器
    或者用32位指令将寄存器高位置0
int gt (long x, long y){
return x > y;
}
寄存器 | 用途
%rdi | 参数x
%rsi | 参数y
%rax | 返回值

## Slide 11: 主要内容
流程控制:条件码(状态标志位)
条件分支
循环结构的实现
Switch语句

## Slide 12: 跳转
jX 指令
  根据条件码跳转
jX | 条件 | 描述
jmp | 1 | Unconditional
je | ZF | Equal / Zero
jne | ~ZF | Not Equal / Not Zero
js | SF | Negative
jns | ~SF | Nonnegative
jg | ~(SF^OF)&~ZF | Greater (Signed)
jge | ~(SF^OF) | Greater or Equal (Signed)
jl | (SF^OF) | Less (Signed)
jle | (SF^OF)¦ZF | Less or Equal (Signed)
ja | ~CF&~ZF | Above (unsigned)
jb | CF | Below (unsigned)

## Slide 13: 跳转
跳转指令的编码
1 movq %rdi, %rax
2 jmp .L2
3 .L3:
4 sarq %rax
5 .L2:
6 testq %rax, %rax
7 jg .L3
8 rep; ret
1 0: 48 89 f8 mov %rdi,%rax
2 3: eb 03 jmp 8 <loop+0x8>
3 5: 48 d1 f8 sar %rax
4 8: 48 85 c0 test %rax,%rax.
5 b: 7f f8 jg 5 <loop+0x5>
6 d: f3 c3 repz retq
.o文件的反汇编
1 4004d0: 48 89 f8 mov %rdi,%rax
2 4004d3: eb 03 jmp 4004d8 <loop+0x8>
3 4004d5: 48 dl f8 sar %rax
4 4004d8: 48 85 c0 test %rax, %rax
5 4004db: 7f f8 jg 4004d5 <loop+0x5>
6 4004dd: f3 c3 repz retq
链接后的程序反汇编
关键：RIP/EIP的含义？

## Slide 14: 条件分支
跳转
分支
条件传送

## Slide 15: 条件分支(旧风格)
生成
  shark> gcc –Og -S –fno-if-conversion control.c
long absdiff (long x, long y)
{
long result;
if (x > y)
result = x-y;
else
result = y-x;
return result;
}
absdiff:
cmpq %rsi, %rdi # x:y
jle .L4
movq %rdi, %rax
subq %rsi, %rax
ret
.L4: # x <= y
movq %rsi, %rax
subq %rdi, %rax
ret
寄存器 | 用途
%rdi | 参数x
%rsi | 参数y
%rax | 返回值
Notes: -fno-if-conversion告诉编译器，在编译时，不要把分支语句用条件传输指令去执行，而用跳转指令执行。在早期X86处理器中，分支语句只有跳转指令表示，但后来又加入了条件传输指令，现在许多处理器用条件传输指令表示分支语句

## Slide 16: 用goto表述
C 允许使用goto语句
跳转到标号指定的位置
long absdiff
(long x, long y)
{
long result;
if (x > y)
result = x-y;
else
result = y-x;
return result;
}
long absdiff_j
(long x, long y)
{
long result;
int ntest = x <= y;
if (ntest) goto Else;
result = x-y;
goto Done;
Else:
result = y-x;
Done:
return result;
}

## Slide 17: 用分支翻译一般条件表达式
C 代码
val = Test ? Then_Expr : Else_Expr;
使用goto的版本
ntest = !Test;
if (ntest) goto Else;
val = Then_Expr;
goto Done;
Else:
val = Else_Expr;
Done:
. . .
val = x>y ? x-y : y-x;
  为 then 表达式和 else表达式 生成独立的代码段
  执行合适的代码段

## Slide 18: 条件分支
跳转
分支
条件传送

## Slide 19: 条件传送指令
C代码
val = Test
? Then_Expr
: Else_Expr;
使用goto的版本
result = Then_Expr;
eval = Else_Expr;
nt = !Test;
if (nt) result = eval;
return result;
条件传送指令
  指令支持的操作:
    if (Test) Dest  Src
  1995年之后的 x86处理器支持条件传送
  GCC 尽量使用它们
    条件：以安全为前提
Why?
  分支对流水线中的指令流非常有害
  条件传送不需要控制转移

## Slide 20: 条件传送——例子
absdiff:
movq %rdi, %rax # x
subq %rsi, %rax # result = x-y
movq %rsi, %rdx
subq %rdi, %rdx # eval = y-x
cmpq %rsi, %rdi # x:y
cmovle %rdx, %rax # if <=, result = eval
ret
long absdiff
(long x, long y)
{
long result;
if (x > y)
result = x-y;
else
result = y-x;
return result;
}
寄存器 | 用途
%rdi | 参数x
%rsi | 参数y
%rax | 返回值

## Slide 21: 条件传送的不良案例
计算代价大
val = Test(x) ? Hard1(x) : Hard2(x);
危险的计算
val = p ? *p : 0;
有副作用的计算
两个数值均被计算
副作用！
val = x > 0 ? (x*=7) : (x+=3);
两个数值均被计算
只有计算非常简单时才有意义。
两个数值均被计算
可能获得期望的效果

## Slide 22: 主要内容
流程控制:条件码(状态标志位)
条件分支
循环结构的实现
Switch语句

## Slide 23: “Do-While” 循环示例
计算参数x中1的个数 (“popcount”)
使用条件分支实现继续循环或退出循环
long pcount_do(unsigned long x)
{
long result = 0;
do {
result += x & 0x1;
x >>= 1;
} while (x);
return result;
}
C代码
long pcount_goto (unsigned long x)
{
long result = 0;
loop:
result += x & 0x1;
x >>= 1;
if(x) goto loop;
return result;
}
goto版本

## Slide 24: “Do-While” 循环的汇编实现
movl $0, %eax
.L2:
movq %rdi, %rdx
andl $1, %edx
addq %rdx, %rax
shrq %rdi
jne .L2
rep; ret
long pcount_goto
(unsigned long x) {
long result = 0;
loop:
result += x & 0x1;
x >>= 1;
if(x) goto loop;
return result;
}
goto版本
寄存器 | 用途
%rdi | 参数x
%rax | 返回值
# result = 0
# loop:
# t = x & 0x1
# result += t
# x >>= 1
# if (x) goto loop

## Slide 25: “Do-While”的通常实现方法
C代码
do
Body
while (Test);
goto版本
loop:
Body
if (Test)
goto loop
{
Statement1;
Statement2;
…
Statementn;
}
Body:

## Slide 26: “While” 的实现#1
“跳到中间”翻译法
使用选项 -Og
While版本
while (Test)
Body
goto版本
goto test;
loop:
Body
test:
if (Test)
goto loop;
done:

## Slide 27: While循环实现——例1
C代码
long pcount_while
(unsigned long x) {
long result = 0;
while (x) {
result += x & 0x1;
x >>= 1;
}
return result;
}
跳到中间版本
long pcount_goto_jtm
(unsigned long x) {
long result = 0;
goto test;
loop:
result += x & 0x1;
x >>= 1;
test:
if(x) goto loop;
return result;
}
与do-while版本的函数比较
第一个goto语句跳到test处启动循环

## Slide 28: “While” 的实现#2
While版本
while (Test)
Body
Do-While版本
if (!Test)
goto done;
do
Body
while(Test);
done:
goto版本
if (!Test)
goto done;
loop:
Body
if (Test)
goto loop;
done:
“Do-while” 转换
使用选项 –O1

## Slide 29: While循环——例2
C代码
long pcount_while
(unsigned long x) {
long result = 0;
while (x) {
result += x & 0x1;
x >>= 1;
}
return result;
}
Do-While版本
long pcount_goto_dw
(unsigned long x) {
long result = 0;
if (!x) goto done;
loop:
result += x & 0x1;
x >>= 1;
if(x) goto loop;
done:
return result;
}
与do-while版本的函数对比
  初始条件守护循环的入口

## Slide 30: “For” 循环形式
for(Init; Test; Update )
Body
一般形式
#define WSIZE 8*sizeof(long)
long pcount_for(unsigned long x)
{
size_t i;
long result = 0;
for (i = 0; i < WSIZE; i++)
{
unsigned bit =
(x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
return result;
}
i = 0
i < WSIZE
i++
循环初始化(Init)
循环条件测试(Test)
更新(Update)
{
unsigned bit =
(x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
循环体(Body)

## Slide 31: “For” 循环 While循环
for (Init; Test; Update )
Body
For版本
Init;
while (Test ) {
Body
Update;
}
While版本

## Slide 32: For循环用While 循环实现
long pcount_for_while
(unsigned long x)
{
size_t i;
long result = 0;
i = 0;
while (i < WSIZE)
{
unsigned bit =
(x >> i) & 0x1;
result += bit;
i++;
}
return result;
}
i = 0
i < WSIZE
{
unsigned bit =
(x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
Init
Test
Body
i++
Update

## Slide 33: “For” 循环用 Do-While实现
C代码
long pcount_for(unsigned long x)
{
size_t i;
long result = 0;
for (i = 0; i < WSIZE; i++)
{
unsigned bit =
(x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
return result;
}
goto版本
long pcount_for_goto_dw
(unsigned long x) {
size_t i;
long result = 0;
i = 0;
if (!(i < WSIZE))
goto done;
loop:
{
unsigned bit =
(x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
i++;
if (i < WSIZE)
goto loop;
done:
return result;
}
Init
!Test
Body
Update
Test
初始化测试将被优化删除

## Slide 34: 主要内容
流程控制:条件码(状态标志位)
条件分支
循环结构的实现
Switch语句

## Slide 35: Switch语句
多个case标号
  本例：5 & 6个
下穿case语句
  本例： 2个
Missing cases
long switch_eg
(long x, long y, long z)
{
long w = 1;
switch(x) {
case 1:
w = y*z;
break;
case 2:
w = y/z;
/* Fall Through */
case 3:
w += z;
break;
case 5:
case 6:
w -= z;
break;
default:
w = 2;
}
return w;
}

## Slide 36: 跳转表结构
switch(x) {
case val_0:
Block 0
case val_1:
Block 1
• • •
case val_n-1:
Block n–1
}
Switch语句
goto *JTab[x];
翻译 (Extended C)
Targ0
Targ1
Targ2
Targn-1
•
•
•
jtab:
跳转表
Code Block
0
Targ0:
Code Block
1
Targ1:
Code Block
2
Targ2:
Code Block
n–1
Targn-1:
•
•
•
跳转目标

## Slide 37: Switch语句示例
long switch_eg(long x, long y, long z)
{
long w = 1;
switch(x) {
. . .
}
return w;
}
Setup:
switch_eg:
movq %rdx, %rcx
cmpq $6, %rdi # x:6
ja .L8
jmp *.L4(,%rdi,8)
属于default的数值范围?
注意：此处w没有初始化
寄存器 | 用途
%rdi | 参数x
%rsi | 参数y
%rdx | 参数z
%rax | 返回值

## Slide 38: Switch语句示例
间接跳转
汇编实现:
switch_eg:
movq %rdx, %rcx
cmpq $6, %rdi # x:6
ja .L8 # Use default
jmp *.L4(,%rdi,8) # goto *JTab[x]
long switch_eg(long x, long y, long z)
{
long w = 1;
switch(x) {
. . .
}
return w;
}
跳转表
.section .rodata
.align 8
.L4:
.quad .L8 # x = 0
.quad .L3 # x = 1
.quad .L5 # x = 2
.quad .L9 # x = 3
.quad .L8 # x = 4
.quad .L7 # x = 5
.quad .L7 # x = 6

## Slide 39: 汇编实现的解释
表结构
  每个目标需8字节
  基地址为.L4
跳转
  直接跳转：jmp .L8
    跳转到标号.L8处
  间接跳转：jmp *.L4(,%rdi,8)
  跳转表的起始地址：.L4
  必须以8为比例因子 (地址是8字节的整数倍)
  0 ≤ x ≤ 6时，从有效地址.L4 + x*8处获取目标地址
跳转表
.section .rodata
.align 8
.L4:
.quad .L8 # x = 0
.quad .L3 # x = 1
.quad .L5 # x = 2
.quad .L9 # x = 3
.quad .L8 # x = 4
.quad .L7 # x = 5
.quad .L7 # x = 6

## Slide 40: 跳转表
.section .rodata
.align 8
.L4:
.quad .L8 # x = 0
.quad .L3 # x = 1
.quad .L5 # x = 2
.quad .L9 # x = 3
.quad .L8 # x = 4
.quad .L7 # x = 5
.quad .L7 # x = 6
跳转表
switch(x) {
case 1: // .L3
w = y*z;
break;
case 2: // .L5
w = y/z;
/* Fall Through */
case 3: // .L9
w += z;
break;
case 5:
case 6: // .L7
w -= z;
break;
default: // .L8
w = 2;
}

## Slide 41: 代码块(x == 1)
.L3:
movq %rsi, %rax # y
imulq %rdx, %rax # y*z
ret
switch(x) {
case 1: // .L3
w = y*z;
break;
. . .
}
寄存器 | 用途
%rdi | 参数x
%rsi | 参数y
%rdx | 参数z
%rax | 返回值

## Slide 42: 处理Fall-Through
long w = 1;
. . .
switch(x) {
. . .
case 2:
w = y/z;
/* Fall Through */
case 3:
w += z;
break;
. . .
}
case 3:
w = 1;
case 2:
w = y/z;
goto merge;
merge:
w += z;

## Slide 43: 代码块(x == 2, x == 3)
.L5: # Case 2
movq %rsi, %rax
cqto
idivq %rcx # y/z
jmp .L6 # goto merge
.L9: # Case 3
movl $1, %eax # w = 1
.L6: # merge:
addq %rcx, %rax # w += z
ret
long w = 1;
. . .
switch(x) {
. . .
case 2:
w = y/z;
/* Fall Through */
case 3:
w += z;
break;
. . .
}
寄存器 | 用途
%rdi | 参数x
%rsi | 参数y
%rdx | 参数z
%rax | 返回值

## Slide 44: 代码块(x == 5, x == 6, default)
.L7: # Case 5,6
movl $1, %eax # w = 1
subq %rdx, %rax # w -= z
ret
.L8: # Default:
movl $2, %eax # 2
ret
switch(x) {
. . .
case 5: // .L7
case 6: // .L7
w -= z;
break;
default: // .L8
w = 2;
}
寄存器 | 用途
%rdi | 参数x
%rsi | 参数y
%rdx | 参数z
%rax | 返回值

## Slide 45: 小结
C 控制语句
  if-then-else
  do-while
  while, for
  switch
汇编控制语句
  条件jump
  条件传送
  间接跳转(使用跳转表)
  汇编器生成代码序列实现复杂的流程控制

## Slide 46: 小结
标准技术
  循环结构的实现
    转换成do-while
    转换成“跳到中间”形式
  大的Switch语句使用跳转表
  稀疏的Switch语句 使用决策树 (if-elseif-elseif-else)

## Slide 47: 小结
主要内容
  流程控制:条件码(状态标志位)
  条件分支 & conditional moves
  循环结构的实现
  Switch语句
下一讲
  栈(Stack)
  调用/返回
  过程调用的原则