## Slide 1: 第四章 处理器体系结构
教师：刘宏伟
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2: 前面我们已经讲过了
信息的表示和处理
位、整数、浮点数 数据在机器中的表示
程序的机器级表示
基础、控制、过程、数据
链接
  符号解析、重定位、生成可执行程序
  可执行程序需要在硬件系统上执行
  需要处理器、存储等

## Slide 3: 课程概况
背景
  指令集
  逻辑设计
串行实现
  简单但是速度较慢的处理器设计
流水线
  使得更多事务同时进行
流水线实现
  实现流水线的思想
高级话题
  性能分析
  高性能处理器设计

## Slide 4: 内容
我们的方法
  研究对指定指令集的设计
    Y86-64 − 一个Intel x86-64的简单版本
    如果你理解一种，那么你基本就了解所有种类
  研究微体系结构层
    将各个硬件模块聚合成一个处理器结构
      存储，功能单元等
    通过控制逻辑来确保每条指令正确的运行
  用简单的硬件描述语言描述控制逻辑
    可以扩展和修改
    通过仿真进行测试
    通过HDL设计路线

## Slide 5: 指令集体系结构
汇编语言视角
  程序状态
    寄存器,内存, …
  指令
    addq, pushq, ret, …
  指令是如何编码成字节的
抽象层
  上: 如何对机器进行编程
    处理器顺序执行指令
  下: 什么需要建立
    用多样的技巧使得机器快速运转
    比如 同时处理多条指令
ISA
Compiler
OS
CPU
Design
Circuit
Design
Chip
Layout
Application
Program

## Slide 6: Y86-64 处理器状态
程序寄存器
  15 个寄存器 (除了 %r15). 每个64位
条件码
  由算术指令或逻辑指令设置的1-bit 标识(flag)
    ZF: 零(Zero ) SF:负（Negative) OF: 溢出(Overflow)
ZF
SF
OF
RF: 程序寄存器
（Program registers)
CC: 条件码
(Condition codes)
PC
DMEM: 内存
(Memory )
Stat: 程序状态
(Program status )
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%rax
%rcx
%rdx
%rbx
%rsp
%rbp
%rsi
%rdi

## Slide 7: Y86-64 处理器状态
程序计数器
  保存下一条指令的地址
程序状态
  指示是正常操作或一些错误状态
内存
  可字节编址的存储阵列
  小端字节顺序存储的字

## Slide 8: Y86-64 指令集 1
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 9: Y86-64 指令集
格式
  1-10字节的信息，从内存读取
    根据第一字节可判断指令长度
    比x86-64的指令类型少
    比x86-64的编码简单
  每次存取更改程序状态的一些部分

## Slide 10: Y86-64 指令集 2
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
rrmovq
2
0
cmovle
2
1
cmovl
2
2
cmove
2
3
cmovne
2
4
cmovge
2
5
cmovg
2
6

## Slide 11: Y86-64 指令集 3
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
addq
6
0
subq
6
1
andq
6
2
xorq
6
3

## Slide 12: Y86-64 指令集 4
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
jmp
7
0
jle
7
1
jl
7
2
je
7
3
jne
7
4
jge
7
5
jg
7
6

## Slide 13: 问题一（单选题）：上面Y86的ISA中，寄存器没有%r15，为什么：
这个处理器不需要那么多的寄存器
为了简化设计，%r15的编号1111只用于指令不需要寄存器时的占位
为了区别X86

## Slide 14: 问题二（单选题）：上面的编码方式中，指令的操作码部分是定长的，这样的好处是：
译码的硬件结构简单
更容易进行人工分析
指令的平均长度更短
以上都是

## Slide 15: 思考题：指令的操作码编码一定是定长的吗，采用定长方式编码有什么问题，如何减少程序中指令操作码的平均码长？

## Slide 16: 寄存器编码
每个寄存器都有1个4-bit的 ID
  和在 x86-64 编码一样
寄存器 ID 15 (0xF) 意味着 “无寄存器”
  会在硬件设计中的许多地方用到
%rax
%rcx
%rdx
%rbx
0
1
2
3
%rsp
%rbp
%rsi
%rdi
4
5
6
7
%r8
%r9
%r10
%r11
8
9
A
B
%r12
%r13
%r14
No Register
C
D
E
F

## Slide 17: 指令示例
加法指令
  将rA中的值加到rB中
    结果存储到rB中
    注意Y86-64仅允许在寄存器数据中应用加法
  根据结果设置条件码
  e.g., addq %rax,%rsi 编码:
  两字节编码
    第一字节指出指令类型
    第二字节指出源和目的寄存器
addq rA, rB
6
0
rA
rB
编码的表示
通用格式
60 06

## Slide 18: 算数和逻辑操作
  通常以“OPq”表述
  编码区别仅在于“功能码”
    指令第一个字的低4位
  设置条件码作为指令执行的副作用
subq rA, rB
6
1
rA
rB
减法(rB-rA)
andq rA, rB
6
2
rA
rB
与操作
xorq rA, rB
6
3
rA
rB
异或
addq rA, rB
6
0
rA
rB
加法
指令码
功能码

## Slide 19: 传送操作
  与x86-64中movq 指令类似
  寻址方式：更简单的格式
  赋予不同编码，以保持他们的唯一性
寄存器  寄存器
立即数  寄存器
irmovq V, rB
F
rB
3
0
V
寄存器  内存
rmmovq rA, D(rB)
4
0
rA
rB
D
内存  寄存器
mrmovq D(rB), rA
5
0
rA
rB
D
rrmovq rA, rB
2
0
rA
rB

## Slide 20: 传送指令示例
movq %rsp, %rbx
movq -12(%rbp),%rcx
movq %rsi,0x41c(%rsp)
movq $0xabcd, %rdx
rrmovq %rsp, %rbx
mrmovq -12(%rbp),%rcx
rmmovq %rsi,0x41c(%rsp)
irmovq $0xabcd, %rdx
30 F2 cd ab 00 00 00 00 00 00
X86-64
Y86-64
编码:
20 43
50 15 f4 ff ff ff ff ff ff ff
40 64 1c 04 00 00 00 00 00 00
编码:
编码:
编码:

## Slide 21: 条件传送指令
  通常表示为“cmovXX”
  指令编码仅在“功能码” 上有区别
  以条件码的值为依据
  rrmovq 指令的变体
    (有条件地)从源寄存器复制到目的寄存器
rrmovq rA, rB
无条件传送
2
0
rA
rB
cmovle rA, rB
当小于或等于时传送
2
1
rA
rB
cmovl rA, rB
当小于时传送
2
2
rA
rB
cmove rA, rB
当等于时传送
2
3
rA
rB
cmovne rA, rB
当不等于时传送
2
4
rA
rB
cmovge rA, rB
当大于或等于时传送
2
5
rA
rB
cmovg rA, rB
当大于时传送
2
6
rA
rB

## Slide 22: 跳转指令
  通常表示为 “jXX”
  指令编码仅在“功能码” 上有区别
  以条件码的值为依据
  和x86-64中的操作相同
  对目的地址进行完整编码
    和x86-64中的PC相对地址编码不一样
jXX Dest
7
fn
跳转 （有条件地)
Dest

## Slide 23: 跳转指令
jmp Dest
7
0
无条件跳转
Dest
jle Dest
7
1
当小于或等于时跳转
Dest
jl Dest
7
2
当小于时跳转
Dest
je Dest
7
3
当等于时跳转
Dest
jne Dest
7
4
当不等于时跳转
Dest
jge Dest
7
5
当大于或等于时跳转
Dest
jg Dest
7
6
当大于时跳转
Dest

## Slide 24: Y86-64 程序栈
  存储程序数据的内存区域
  在 Y86-64 (和 x86-64)中用于支持过程调用
  %rsp指向栈顶
    栈顶元素的地址
  栈向低地址的方向增长
    入栈操作必须先减小栈指针
    出栈操作后，增加栈指针
%rsp
•
•
•
地址增加
栈 “顶”
栈“底”

## Slide 25: 栈操作
  %rsp 减 8
  将rA 中保存的字，存储到内存中 %rsp 处
  与 x86-64 相似
pushq rA
A
0
rA
F
popq rA
B
0
rA
F
  从内存中的 %rsp 位置读取字
  存放到 rA 中
  %rsp 加 8
  与 x86-64 相似

## Slide 26: 子程序调用和返回
  将下一条指令的地址入栈
  开始执行位于 Dest 的指令
  与 x86-64 相似
call Dest
8
0
Dest
ret
9
0
  从栈中弹出值
  用作下一条指令的地址
  与 x86-64 相似

## Slide 27: 其他指令
  不作任何事
nop
1
0
halt
0
0
  停止执行指令
  x86-64 有类似指令，但是不能在用户模式下执行
  我们将会用这条指令来终止模拟器
  编码确保：命中初值为0的内存时，程序会停止

## Slide 28: 状态条件
名字 | 编码
ADR | 3
名字 | 编码
INS | 4
名字 | 编码
HLT | 2
名字 | 编码
AOK | 1
  正常操作
  遇到停止指令halt
  遇到错误地址 (指令或者数据)
  遇到无效的指令
预期行为
  如果是AOK，继续执行
  否则,停止程序执行

## Slide 29: 编写 Y86-64 代码
尽量多用C编译器
  用 C 编码
  在 x86-64 中用gcc –Og –S 编译
  直译到 Y86-64 中
  现代编译器使得这个过程更加复杂
编码示例
  计算以0结尾的列表中非0元素的个数
  int len1(int a[]);
5043
6125
7395
0
a
 3

## Slide 30: Y86-64 代码生成示例
首先尝试
  编写典型的数组代码
用 gcc -Og –S 编译
问题
  在 Y86-64 上难以做数组的索引
    因为没有带比例因子的寻址模式
/* Find number of elements in
null-terminated list */
long len(long a[])
{
long len;
for (len = 0; a[len]; len++)
;
return len;
}
L3:
addq $1,%rax
cmpq $0, (%rdi,%rax,8)
jne L3

## Slide 31: Y86-64 代码生成示例 2
然后尝试
  用 C 语言模仿 Y86-64 的代码
结果
  编译器生成和之前一摸一样的代码
  编译器将两个版本转换成相同的中间形式
long len2(long *a){
long ip = (long) a;
long val = *(long *) ip;
long len = 0;
while (val) {
ip += sizeof(long);
len++;
val = *(long *) ip;
}
return len;
}

## Slide 32: Y86-64 代码生成示例 3
len:
irmovq $1, %r8 # Constant 1
irmovq $8, %r9 # Constant 8
irmovq $0, %rax # len = 0
mrmovq (%rdi), %rdx # val = *a
andq %rdx, %rdx # Test val
je Done # If zero, goto Done
Loop:
addq %r8, %rax # len++
addq %r9, %rdi # a++
mrmovq (%rdi), %rdx # val = *a
andq %rdx, %rdx # Test val
jne Loop # If !0, goto Loop
Done:
ret
寄存器 | 用途
%rdi | a
%rax | len
%rdx | val
%r8 | 1
%r9 | 8

## Slide 33: Y86-64 程序结构 1
  程序从地址0处开始
  一定要建立栈
    位于哪里
    指针的值
    确保不要覆盖代码区域
  一定要初始化数据
init: # Initialization
.pos 0
. . .
call Main
halt
.align 8 # Program data
array:
. . .
Main: # Main function
. . .
call len
. . .
len: # Length function
. . .
.pos 0x100 # Placement of stack
Stack:

## Slide 34: Y86-64 程序结构 2
  程序从地址0处开始
  一定要建立栈
    位于哪里
    指针的值
    确保不要覆盖代码区域
  一定要初始化数据
  可以用符号化名字
init:
# Set up stack pointer
irmovq Stack, %rsp
# Execute main program
call Main
# Terminate
halt
# Array of 4 elements + terminating 0
.align 8
Array:
.quad 0x000d000d000d000d
.quad 0x00c000c000c000c0
.quad 0x0b000b000b000b00
.quad 0xa000a000a000a000
.quad 0

## Slide 35: Y86-64 程序结构 3
建立对 len 的调用
  遵循 x86-64 的过程约定
  将数组地址做为实参
Main:
irmovq array,%rdi
# call len(array)
call len
ret

## Slide 36: 汇编 Y86-64 程序
  生成 “目标代码” 文件 len.yo
    实际上看起来像反汇编程序的输出
  unix> yas len.ys
  0x054: | len:
  0x054: 30f80100000000000000 | irmovq $1, %r8 # Constant 1
  0x05e: 30f90800000000000000 | irmovq $8, %r9 # Constant 8
  0x068: 30f00000000000000000 | irmovq $0, %rax # len = 0
  0x072: 50270000000000000000 | mrmovq (%rdi), %rdx # val = *a
  0x07c: 6222 | andq %rdx, %rdx # Test val
  0x07e: 73a000000000000000 | je Done # If zero, goto Done
  0x087: | Loop:
  0x087: 6080 | addq %r8, %rax # len++
  0x089: 6097 | addq %r9, %rdi # a++
  0x08b: 50270000000000000000 | mrmovq (%rdi), %rdx # val = *a
  0x095: 6222 | andq %rdx, %rdx # Test val
  0x097: 748700000000000000 | jne Loop # If !0, goto Loop
  0x0a0: | Done:
  0x0a0: 90 | ret

## Slide 37: 模拟 Y86-64 程序
  指令集模拟器
    每条指令在不同处理器状态的计算效果
    打印状态的变化
  unix> yis len.yo
  Stopped in 33 steps at PC = 0x13. Status 'HLT', CC Z=1 S=0 O=0
  Changes to registers:
  %rax: 0x0000000000000000 0x0000000000000004
  %rsp: 0x0000000000000000 0x0000000000000100
  %rdi: 0x0000000000000000 0x0000000000000038
  %r8: 0x0000000000000000 0x0000000000000001
  %r9: 0x0000000000000000 0x0000000000000008
  Changes to memory:
  0x00f0: 0x0000000000000000 0x0000000000000053
  0x00f8: 0x0000000000000000 0x0000000000000013

## Slide 38: CISC 指令集
复杂指令集计算机
  IA32 是一个例子
  基于栈的指令集
    用栈来传参数，保存程序计数器
    明确的入栈、出栈指令
  算数指令可以访存
    addq %rax, 12(%rbx,%rcx,8)
      需要读写内存
      复杂地址计算
  条件码
    设定为算数和逻辑指令的副作用
  理念
    添加指令以便执行“典型”的编程任务

## Slide 39: RISC 指令集
精简指令集计算机
更少、更简单的指令
  需要用更多的指令来完成任务
  可以用小且快速的硬件来执行
基于寄存器的指令集
  更多（一般32个)的寄存器
  用于存储参数、返回指针和临时存储
仅加载（load）和存储(store)指令能够访存
  与Y86-64中的 mrmovq 和 rmmovq 类似
没有条件码：测试指令用寄存器返回0或1

## Slide 40: MIPS 寄存器
常数0
保留（暂时）
函数调用返回值
过程参数
调用者保存暂存单元，
被调用函数可覆盖写
被调用者保存暂存单元，
调用过程不可以覆盖写
调用者保存的暂存单元
操作系统的保留区域
全局指针
栈指针
子程序的临时寄存器
返回地址

## Slide 41: MIPS 指令示例
Op
Ra
Rb
Offset
Op
Ra
Rb
Rd
Fn
00000
寄存器-寄存器
Op
Ra
Rb
Immediate
寄存器-立即数
加载/存储
addu $3,$2,$1 # 寄存器加: $3 = $2+$1
addu $3,$2, 3145 # 立即数加: $3 = $2+3145
sll $3,$2,2 # 左移: $3 = $2 << 2
lw $3,16($2) # 加载字: $3 = M[$2+16]
sw $3,16($2) # 存储字: M[$2+16] = $3
Op
Ra
Rb
Offset
分支 （branch)
beq $3,$2,dest # 当 $3 = $2 时分支

## Slide 42: CISC vs. RISC
起初的辩论
  强硬的观点
  CISC 支持者---容易编译, 代码的字节数更少
  RISC 支持者---能更好地优化编译器, 用简单的芯片设计能快速运行
目前的状态
  对于台式机处理器来说，指令集架构的选择不是技术问题
    拥有足够的硬件，可以让任何程序快速运行
    代码的兼容性更重要
  x86-64吸纳了很多RISC特性
    更多的寄存器；用寄存器传递参数
  对于嵌入式处理器, RISC 更适合
    更小、更便宜、功耗更低
    大部分手机用ARM处理器
Notes: ISSCC：国际固体电路会议

## Slide 43: 总结
Y86-64 指令集架构
  和x86-64类似的状态、指令
  更简单的编码
  介于CISC 和 RISC 之间
ISA设计有多重要？
  没有以前更重要
    拥有足够的硬件资源，几乎可以让任何程序都能快速运行