## Slide 1: 第四章 处理器体系结构 ——顺序执行的处理器
教师：刘宏伟
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2: Y86-64 指令集 1
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 3: Y86-64 指令集 2
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
rrmovq
2
0
cmovle
2
1
cmovl
2
2
cmove
2
3
cmovne
2
4
cmovge
2
5
cmovg
2
6

## Slide 4: Y86-64 指令集 3
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
addq
6
0
subq
6
1
andq
6
2
xorq
6
3

## Slide 5: Y86-64 指令集 4
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
jmp
7
0
jle
7
1
jl
7
2
je
7
3
jne
7
4
jge
7
5
jg
7
6

## Slide 6: 设计硬件模块
组合逻辑
  计算输入的布尔函数
  对输入的变化持续做出反应
  对数据做出操作并实施控制
存储要素
  存储字节\字
  可寻址的内存
  寄存器地址就是编号
  时钟上升沿触发
寄存器文件
A
B
W
dstW
srcA
valA
srcB
valB
valW
时钟
A
L
U
fun
A
B
MUX
0
1
=
时钟

## Slide 7: 硬件控制语言
  非常简单的硬件描述语言
  只能表达有限的硬件操作
    这也是我们想要探索和改进的部分
数据类型
  布尔型: Boolean
    a, b, c, …
  整型: words
    A, B, C, …
    不指定字长---可以是字节, 32-bit的字,等等
声明
  bool a = 布尔表达式 ;
  int A = 整数表达式 ;

## Slide 8: HCL操作
  根据返回值的类型分类
布尔表达式
  逻辑操作
    a && b, a || b, !a
  字的比较
    A == B, A != B, A < B, A <= B, A >= B, A > B
  集合关系
    A in { B, C, D }
      等同于 A == B || A == C || A == D
整数表达式
  表达式实例
    情况表达式[ a : A; b : B; c : C ]
    依次测试选择表达式a, b, c, …等等
    当首个选择表达式测试通过后返回相应的情况A, B或C,…

## Slide 9: SEQ 硬件结构
状态
  程序计数器 (PC)
  条件码寄存器 (CC)
  寄存器文件
  内存
    访问相同的内存空间
    数据: 为了读取或写入程序的数据
    指令: 为了读指令
指令执行过程
  读取由PC指定地址的指令
  分多个阶段执行
  更新PC
PC
PC增加器
Fetch
指令内存
icode, ifun
rA, rB
valC
valP
Decode
寄存器
文件
A
B
M
E
valA,valB
srcA,srcB
dstA,dstB
CC
Execute
aluA,aluB
Cnd
valE
ALU
Addr,Data
Memory
valM
数据内存
PC
newPC
Write back
valE, valM

## Slide 10: SEQ各阶段
取指
  从指令存储器读取指令
译码
  读程序寄存器
执行
  计算数值或地址
访存
  读或写数据
写回
  写程序寄存器
更新PC
  更新程序计数器
PC
PC增加器
Fetch
指令内存
icode, ifun
rA, rB
valC
valP
Decode
寄存器
文件
A
B
M
E
valA,valB
srcA,srcB
dstA,dstB
CC
Execute
aluA,aluB
Cnd
valE
ALU
Addr,Data
Memory
valM
数据内存
PC
newPC
Write back
valE, valM

## Slide 11: 分析指令编码
指令格式
  指令字节 icode:ifun
  可选的寄存器字节 rA:rB
  可选的常数字 valC
5
0
rA
rB
D
icode
ifun
rA
rB
valC
可选
可选
Notes: mrmovq D(rB), rA
总长度为10个字节

## Slide 12: 执行 Arith./Logical 操作
取指
  读两个字节
译码
  读操作数寄存器
执行
  执行操作
  设置条件码
访存
  无操作
写回
  更新寄存器
更新PC
  PC + 2
OPq rA, rB
6
fn
rA
rB

## Slide 13: 操作序列: Arith/Log. Ops
  把指令的执行过程表示为特殊的阶段序列
  所有的指令都使用相同的格式来表示
OPq rA, rB
icode:ifun  M1[PC]
rA:rB  M1[PC+1]
valP  PC+2
取指
读指令字节
读寄存器字节
计算下一个PC
valA  R[rA]
valB  R[rB]
译码
读操作数A
读操作数B
valE  valB OP valA
Set CC
执行
执行ALU的操作
设置条件码寄存器
访存
R[rB]  valE
写回
结果写回
PC  valP
更新PC
更新PC
Notes: 注意：execute中的运算是valB OP valA，而不是valA OP valB
M1[PC] 表示从PC开始的内存中读取一个字节的数据。

## Slide 14: 执行 rmmovq 指令
取指
  读10个字节
译码
  读操作数寄存器
执行
  计算有效地址
访存
  写到内存
写回
  无操作
更新PC
  PC + 10
rmmovq rA, D(rB)
4
0
rA
rB
D

## Slide 15: 操作序列: rmmovq
  利用ALU计算内存的有效地址
rmmovq rA, D(rB)
icode:ifun  M1[PC]
rA:rB  M1[PC+1]
valC  M8[PC+2]
valP  PC+10
取指
读取指令字节
读寄存器字节
读偏移量D
计算下一条PC
valA  R[rA]
valB  R[rB]
译码
读操作数A
读操作数B
valE  valB + valC
执行
计算有效地址
访存
把数值写入内存
写回
更新PC
更新PC
M8[valE]  valA
PC  valP

## Slide 16: 执行 popq
取指
  读两个字节
译码
  读栈指针
执行
  栈指针加8
访存
  读原来的栈指针（没有加8的)指向的内存
写回
  更新栈指针
  结果写寄存器
更新PC
  PC+2
popq rA
b
0
rA
F
Notes: 在写回阶段要写两个寄存器，这两个写是有先后次序的。必须按照上面的方法进行，因为rA可能就是%rsp

## Slide 17: 操作序列: popq
valM  M8[valA]
  利用ALU来增加栈指针
  必须更新两个寄存器
    弹出的数据
    新的栈指针
popq rA
icode:ifun  M1[PC]
rA:rB  M1[PC+1]
valP  PC+2
取指
读指令字节
读寄存器字节
计算下一条PC
valA  R[%rsp]
valB  R[%rsp]
译码
读栈指针
读栈指针
valE  valB + 8
执行
栈指针加8
访存
从栈里读数据
R[%rsp]  valE
R[rA]  valM
写回
更新栈指针
结果写回
更新PC
更新PC
popq rA
b
0
rA
F
PC  valP
Notes: 比较奇特的地方是在Decode阶段，同时计算valA和valB，而这两个值是一样的，这样做显然是冗余的。
但这样做的好处是下面的整个流程就与pushl指令非常类似了。例如，在execute阶段，都是valB参与运算；
在memory阶段，都是valA参与运算。因为pop指令与pushl rmmovl mrmovl指令都是访存指令，类似之间的相似性越多，就容易实现。
在写回阶段要写两个寄存器，这两个写是有先后次序的。必须按照上面的方法进行，因为rA可能就是%esp。

## Slide 18: 执行Conditional Move指令
取指
  读2个字节
译码
  读操作数寄存器
执行
  如果条件信号为否, 则把目的寄存器设为0xF
访存
  无操作
写回
  更新寄存器(或无操作)
更新PC
  PC+2
cmovXX rA, rB
2
fn
rA
rB

## Slide 19: 操作序列: Cond. Move
cmovXX rA, rB
2
fn
rA
rB
  读rA寄存器并通过ALU传递数据
  通过将端口值设为0xF来取消数据写入寄存器
    如果条件码和传送条件表明无需传送数据
cmovXX rA, rB
icode:ifun  M1[PC]
rA:rB  M1[PC+1]
valP  PC+2
取指
读指令字节
读寄存器字节
计算下一条PC
valA  R[rA]
valB  0
译码
读操作数A
valE  valB + valA
If ! Cond(CC,ifun) rB  0xF
执行
利用ALU传递数据A
(阻止寄存器更新)
访存
R[rB]  valE
写回
结果写回
PC  valP
更新PC
更新PC

## Slide 20: 执行Jumps指令
取指
  读9个字节
  PC+9
译码
  无操作
执行
  根据跳转条件和条件码来决定是否选择分支
访存
  无操作
写回
  无操作
更新PC
  如果选择了分支，则把PC值设为分支地址，如果没选择分支，则PC值为增加之后的PC
jXX Dest
7
fn
Dest
XX
XX
fall thru:
XX
XX
target:
Not taken
Taken

## Slide 21: 操作序列: Jumps
  计算两个地址
  根据条件码和分支条件作出选择
jXX Dest
icode:ifun  M1[PC]
valC  M8[PC+1]
valP  PC+9
取指
读指令字节
读目的地址
Fall through address
译码
Cnd  Cond(CC,ifun)
执行
是否选择分支
访存
写回
更新PC
更新PC
PC  Cnd ? valC : valP
jXX Dest
7
fn
Dest

## Slide 22: 执行 call指令
取指
  读9个字节
  PC+9
译码
  读栈指针
执行
  栈指针减8
访存
  把增加后的PC写到新的栈指针指向的位置
写回
  更新栈指针
更新PC
  PC设为目的地址
call Dest
8
0
Dest
XX
XX
return:
XX
XX
target:

## Slide 23: 操作序列: call
  利用ALU减少栈指针
  存储增加后的PC
call Dest
icode:ifun  M1[PC]
valC  M8[PC+1]
valP  PC+9
取指
读指令字节
读目的地址
计算返回指针
valB  R[%rsp]
译码
读栈指针
valE  valB + –8
执行
栈指针减8
M8[valE]  valP
访存
返回值进栈
R[%rsp]  valE
写回
更新栈指针
PC  valC
PC更新
PC指向目的地址

## Slide 24: 执行 ret指令
取指
  读一个字节
译码
  读栈指针
执行
  栈指针加8
访存
  通过原栈指针读取返回地址
写回
  更新栈指针
更新PC
  PC指向返回地址
ret
9
0
XX
XX
return:

## Slide 25: 操作序列: ret
  利用ALU增加栈指针的值
  从内存中读取返回地址
ret
icode:ifun  M1[PC]
取指
读指令字节
valA  R[%rsp]
valB  R[%rsp]
译码
读操作数栈指针
读操作数栈指针
valE  valB + 8
执行
栈指针增加
valM  M8[valA]
访存
读返回地址
R[%rsp]  valE
写回
更新栈指针
PC  valM
更新PC
PC指向返回地址

## Slide 26: 操作序列
  所有的指令有相同的格式
  每一步计算的内容有区别
OPq rA, rB
icode:ifun  M1[PC]
rA:rB  M1[PC+1]
valP  PC+2
取指
读指令字节
读寄存器字节
[读常数字]
计算下一条PC
valA  R[rA]
valB  R[rB]
译码
读操作数A
读操作数B
valE  valB OP valA
Set CC
执行
执行ALU的操作
设置条件码寄存器
访存
R[rB]  valE
写回
ALU的运算结果写回
PC  valP
更新PC
更新PC
icode,ifun
rA,rB
valC
valP
valA, srcA
valB, srcB
valE
Cond code
valM
dstE
dstM
PC
Notes: 总结一下：最左边是各个阶段的名称，中间是各个阶段可能要用到的信号。最右边是OPl对这种一般化的实现。
对于中间一栏，dstE表示写寄存器时，从Execute阶段来的数据写到哪个寄存器；dstM表示从Memory阶段来的数据写到哪个寄存器。
只要是对于同一个东西，但数据来源不一致的就有一个相应的信号名字给它，同时用电路将各个输入加以合并。

## Slide 27: 操作产生的信号
取指
  icode 指令码
  ifun 指令功能
  rA 指令中的寄存器A
  rB 指令中的寄存器B
  valC 指令中的常数
  valP 增加PC
译码
  srcA 寄存器ID A
  srcB 寄存器ID B
  dstE 目的寄存器E
  dstM 目的寄存器M
  valA 寄存器值A
  valB 寄存器值B
执行
  valE ALU运算结果
  Cnd 分支或转移标识
访存
  valM 内存中的数值

## Slide 28: SEQ 硬件结构
说明
  浅蓝色方框: 硬件单元
    例如内存、ALU等等
  灰色方框:
  控制逻辑
    用HCL语言描述
  白色的椭圆框: 信号标识
  粗线: 宽度为字长的数据（64位)
  细线: 宽度为字节或更窄的数据（4-8位)
  虚线: 单个位的数据
Notes: 这个图中有些控制信号没有标出来。
似乎PC也应该是蓝色的

## Slide 29: 取指逻辑
预定义的单元
  PC: 存储PC的寄存器
  指令内存: 读十个字节 (PC to PC+9)
    发出指令地址不合法的信号
  Split: 把指令字节分为icode和ifun
  Align: 把读出的字节输入寄存器和常数字中
指令内存
PC
增加
rB
icode
ifun
rA
PC
valC
valP
Need
regids
Need
valC
Instr
valid
Align
Split
Bytes 1-9
Byte 0
imem_error
icode
ifun
Notes: 事实上，不管需要几个字节，读入都是6个字节。
Split实际上是非常简单的。因为读出的一个字节就是8根信号线，只要将他们分为两股就可以了。
一个问题：Align没有使用Need valC信号，因为如果这条指令没有带常数，那么valC不管产生什么内容都无所谓。但valC到底是1-4字节还是2-5字节却要根据Need regids信号来确定。所以Need regids必须要，而Need valC可以不需要。
这也是一种常用的硬件设计方法：如果我们说一个信号在某种情况下用不到，那么它就可以是任意值。这样通过对它赋予某种赋值可以将他与其他信号合并或者其他简化。这里就是一个例子，valC并不是如果不需要的话，就为0。

## Slide 30: 取指逻辑
控制逻辑
  Instr. Valid: 指令是否有效?
  icode, ifun: 指令地址无效时生成no-op指令
  Need regids: 指令是否有寄存器字节?
  Need valC: 指令是否有常数字?
指令内存
PC
增加
rB
icode
ifun
rA
PC
valC
valP
Need
regids
Need
valC
Instr
valid
Align
Split
Bytes 1-9
Byte 0
imem_error
icode
ifun

## Slide 31: HCL描述的取指控制逻辑
# Determine instruction code
int icode = [
imem_error: INOP;
1: imem_icode;
];
# Determine instruction function
int ifun = [
imem_error: FNONE;
1: imem_ifun;
];
指令内存
PC
Split
Byte 0
imem_error
icode
ifun

## Slide 32: HCL描述的取指控制逻辑
need_regids

## Slide 33: HCL描述的取指控制逻辑
bool need_regids = icode in
{ IRRMOVQ, IOPQ, IPUSHQ, IPOPQ,
IIRMOVQ, IRMMOVQ, IMRMOVQ };
bool instr_valid = icode in
{ INOP, IHALT, IRRMOVQ, IIRMOVQ,
IRMMOVQ, IMRMOVQ, IOPQ, IJXX, ICALL,
IRET, IPUSHQ, IPOPQ };

## Slide 34: 译码逻辑
寄存器文件
  读端口 A, B
  写端口 E, M
  地址为寄存器的ID 或 15 (0xF) (无法访问)
控制逻辑
  srcA, srcB: 读端口地址
  dstE, dstM: 写端口地址
rB
dstE
dstM
srcA
srcB
Register
file
A
B
M
E
dstE
dstM
srcA
srcB
icode
rA
valB
valA
valE
valM
Cnd
信号
  Cnd: 标明是否触发条件
    在执行阶段计算出Cnd条件信号
Notes: 因为Decode阶段和Write Back阶段都主要是在操作register file，所以我们把他们合在一起讲。
写口E是用来写Execute阶段来的结果的，写口M是用来写Memory阶段来的结果的。
这里主要是要处理4个读写信号的地址。
当dstE和dstM相同时（这发生在popl %esp时），根据语义，应该是使用valM的值。

## Slide 35: srcA
int srcA = [
icode in { IRRMOVQ, IRMMOVQ, IOPQ, IPUSHQ } : rA;
icode in { IPOPQ, IRET } : RRSP;
1 : RNONE; # 不需要寄存器
];
cmovXX rA, rB
valA  R[rA]
译码
读操作数A
rmmovq rA, D(rB)
valA  R[rA]
译码
读操作数A
popq rA
valA  R[%rsp]
译码
读栈指针
jXX Dest
译码
无操作数
call Dest
valA  R[%rsp]
译码
读栈指针
ret
译码
无操作数
OPq rA, rB
valA  R[rA]
译码
读操作数A

## Slide 36: dstE
int dstE = [
icode in { IRRMOVQ } && Cnd : rB;
icode in { IIRMOVQ, IOPQ} : rB;
icode in { IPUSHQ, IPOPQ, ICALL, IRET } : RRSP;
1 : RNONE; # 不写任何寄存器
];
无
R[%rsp]  valE
更新栈指针
无
R[rB]  valE
cmovXX rA, rB
写回
rmmovq rA, D(rB)
popq rA
jXX Dest
call Dest
ret
写回
写回
写回
写回
写回
有条件的写回结果
R[%rsp]  valE
更新栈指针
R[%rsp]  valE
更新栈指针
R[rB]  valE
OPq rA, rB
写回
结果写回

## Slide 37: 执行逻辑
单元
  ALU
    实现四种所需的功能
    生成条件码
  CC
    包含三个条件码位的寄存器
  cond
    计算条件转移或跳转标识
控制逻辑
  Set CC: 是否加载条件码寄存器?
  ALU A: 数据A送ALU
  ALU B: 数据B送ALU
  ALU fun: ALU执行哪个功能?
CC
ALU
ALU
A
ALU
B
ALU
fun.
Cnd
icode
ifun
valC
valB
valA
valE
Set
CC
cond
Notes: Set CC信号表示CC寄存器是否需要被更新

## Slide 38: 数据A送ALU
int aluA = [
icode in { IRRMOVQ, IOPQ } : valA;
icode in { IIRMOVQ, IRMMOVQ, IMRMOVQ } : valC;
icode in { ICALL, IPUSHQ } : -8;
icode in { IRET, IPOPQ } : 8;
# 其他指令不需要ALU
];
valE  valB + –8
减少栈指针的值
无操作
valE  valB + 8
增加栈指针的值
valE  valB + valC
计算有效地址
valE  0 + valA
通过ALU传送数据A
cmovXX rA, rB
执行
rmmovq rA, D(rB)
popq rA
jXX Dest
call Dest
ret
执行
执行
执行
执行
执行
valE  valB + 8
增加栈指针的值
valE  valB OP valA
执行ALU的操作
OPq rA, rB
执行

## Slide 39: ALU 操作
int alufun = [
icode == IOPQ : ifun;
1 : ALUADD;
];
valE  valB + –8
减少栈指针的值
无操作
valE  valB + 8
增加栈指针的值
valE  valB + valC
计算有效地址
valE  0 + valA
通过ALU传送数据A
cmovXX rA, rB
执行
rmmovq rA, D(rB)
popq rA
jXX Dest
call Dest
ret
执行
执行
执行
执行
执行
valE  valB + 8
增加栈指针的值
valE  valB OP valA
执行ALU的操作
OPq rA, rB
执行

## Slide 40: 访存逻辑
访存
  读写内存里的数据字
控制逻辑
  stat: 指令状态是什么?
  Mem. read: 是否读数据字?
  Mem. write: 是否写数据字?
  Mem. addr.: 选择地址
  Mem. data.: 选择数据
数据内存
Mem.
read
Mem.
addr
read
write
data out
Mem.
data
valE
valM
valA
valP
Mem.
write
data in
icode
Stat
dmem_error
instr_valid
imem_error
stat
Notes: Mem read信号和Mem write信号不会同时为1。

## Slide 41: 指令状态
控制逻辑
  stat: 指令状态是什么?
数据内存
Mem.
read
Mem.
addr
read
write
data out
Mem.
data
valE
valM
valA
valP
Mem.
write
data in
icode
Stat
dmem_error
instr_valid
imem_error
stat
## 决定指令状态
int Stat = [
imem_error || dmem_error : SADR;
!instr_valid: SINS;
icode == IHALT : SHLT;
1 : SAOK;
];

## Slide 42: 内存地址
OPq rA, rB
访存
rmmovq rA, D(rB)
popq rA
jXX Dest
call Dest
ret
无操作
M8[valE]  valA
访存
数据写入内存
valM  M8[valA]
访存
从栈里读取数据
M8[valE]  valP
访存
返回值入栈
valM  M8[valA]
访存
读返回地址
访存
无操作
int mem_addr = [
icode in { IRMMOVQ, IPUSHQ, ICALL, IMRMOVQ } : valE;
icode in { IPOPQ, IRET } : valA;
# 其他指令不需要地址
];

## Slide 43: 读内存
OPq rA, rB
访存
rmmovq rA, D(rB)
popq rA
jXX Dest
call Dest
ret
无操作
M8[valE]  valA
访存
数据写入内存
valM  M8[valA]
访存
从栈里读取数据
M8[valE]  valP
访存
返回值入栈
valM  M8[valA]
访存
读返回地址
访存
无操作
bool mem_read = icode in { IMRMOVQ, IPOPQ, IRET };

## Slide 44: 更新PC的逻辑
新PC
  选取下一个PC的值
新PC
Cnd
icode
valC
valP
valM
PC

## Slide 45: 更新PC
OPq rA, rB
rmmovq rA, D(rB)
popq rA
jXX Dest
call Dest
ret
PC  valP
更新PC
更新PC
PC  valP
更新PC
更新PC
PC  valP
更新PC
更新PC
PC  Cnd ? valC : valP
更新PC
更新PC
PC  valC
更新PC
PC设为目的地址
PC  valM
更新PC
PC设为返回地址
int new_pc = [
icode == ICALL : valC;
icode == IJXX && Cnd : valC;
icode == IRET : valM;
1 : valP;
];

## Slide 46: SEQ 操作
说明
  PC寄存器
  条件码寄存器
  数据内存
  寄存器文件
  都在时钟上升沿时更新
组合逻辑
  ALU
  控制逻辑
  读存储
    指令内存
    寄存器文件
    数据内存
组合逻辑
数据内存
寄存器文件
%rbx = 0x100
PC
0x014
CC
100
Read
ports
Write
ports
Read
Write

## Slide 47: SEQ 操作 #2
  依据第二条irmovq指令来设置状态
  组合逻辑开始对状态的变化作出反应
0x014: addq %rdx,%rbx # %rbx <-- 0x300 CC <-- 000
0x016: je dest # Not taken
0x01f: rmmovq %rbx,0(%rdx) # M[0x200] <-- 0x300
周期 3:
周期 4:
周期 5:
0x00a: irmovq $0x200,%rdx # %rdx <-- 0x200
周期 2:
0x000: irmovq $0x100,%rbx # %rbx <-- 0x100
周期 1:
时钟
周期 1
j
l
m
k
周期 2
周期 3
周期 4
组合逻辑
数据内存
寄存器文件
%rbx = 0x100
PC
0x014
CC
100
Read
ports
Write
ports
Read
Write

## Slide 48: SEQ 操作 #3
  依据第二条irmovq指令来设置状态
  组合逻辑为addq指令生成结果
  生成新的PC
  生成新的CC
0x014: addq %rdx,%rbx # %rbx <-- 0x300 CC <-- 000
0x016: je dest # Not taken
0x01f: rmmovq %rbx,0(%rdx) # M[0x200] <-- 0x300
周期 3:
周期 4:
周期 5:
0x00a: irmovq $0x200,%rdx # %rdx <-- 0x200
周期 2:
0x000: irmovq $0x100,%rbx # %rbx <-- 0x100
周期 1:
时钟
周期 1
j
l
m
k
周期 2
周期 3
周期 4
组合逻辑
数据内存
寄存器文件
%rbx = 0x100
PC
0x014
CC
100
Read
ports
Write
ports
0x016
000
%rbx
<--
0x300
Read
Write
组合逻辑
数据内存
寄存器文件
%rbx = 0x100
PC
0x014
CC
100
Read
ports
Write
ports
Read
Write
000

## Slide 49: SEQ 操作 #4
  依据addq指令设置状态
  组合逻辑开始对状态的变化作出反应
0x014: addq %rdx,%rbx # %rbx <-- 0x300 CC <-- 000
0x016: je dest # Not taken
0x01f: rmmovq %rbx,0(%rdx) # M[0x200] <-- 0x300
周期 3:
周期 4:
周期 5:
0x00a: irmovq $0x200,%rdx # %rdx <-- 0x200
周期 2:
0x000: irmovq $0x100,%rbx # %rbx <-- 0x100
周期 1:
时钟
周期 1
j
l
m
k
周期 2
周期 3
周期 4
组合逻辑
数据内存
寄存器文件
%rbx = 0x300
PC
0x016
CC
000
Read
ports
Write
ports
Read
Write

## Slide 50: SEQ 操作 #5
  依据addq指令设置状态
  组合逻辑为je指令生成结果
0x014: addq %rdx,%rbx # %rbx <-- 0x300 CC <-- 000
0x016: je dest # Not taken
0x01f: rmmovq %rbx,0(%rdx) # M[0x200] <-- 0x300
周期 3:
周期 4:
周期 5:
0x00a: irmovq $0x200,%rdx # %rdx <-- 0x200
周期 2:
0x000: irmovq $0x100,%rbx # %rbx <-- 0x100
周期 1:
时钟
周期 1
j
l
m
k
周期 2
周期 3
周期 4
组合逻辑
数据内存
寄存器文件
%rbx = 0x300
PC
0x016
CC
000
Read
ports
Write
ports
0x01f
Read
Write

## Slide 51: SEQ 总结
实现
  把每条指令表示成一个特殊的阶段序列
  每种指令类型都遵循统一的序列
  把寄存器、内存、预设的硬件单元整合到指令的执行过程中
  再在这个过程中嵌入控制逻辑
不足的地方
  实际使用起来太慢
  信号必须能在一个周期内传播所有的阶段，其中要经过指令内存、寄存器文件、ALU以及数据内存等
  时钟必须非常慢
  硬件单元只在时钟周期的一部分时间内被使用